Załącznik nr 1

Formularz asortymentowo-cenowy

Zestaw kamera sportowa z zestawem uchwytów przylepcowych - do transmisji video wraz z mikrofonowym systemem bezprzewodowym z mikrofonem nagłownym i osłonami przeciwwietrznymi : 1 zestaw

KAMERA SPORTOWA-1 szt.
- odporność na czynniki zewnętrzne (wiatr, deszcz, woda-wodoszczelność)
- 2 ekrany LCD (przód i tył)
- wbudowana funkcja stabilizacji obrazu
- tryb automatycznego utrzymywania horyzontu
- złącze USB-C
- możliwość transmisji wideo w rozdzielczości hd 1080
- opcjonalny tryb nagrywania w standardzie 5K
- tryb transmisji „na żywo:
- rozdzielczość efektywna 23.6 Mpx
- pamięć microSD
- zasilanie akumulatorowe
- łączność WiFi
- możliwość montażu kamery do podłoża na przylepce
- obudowa wodoszczelna do 20 metrów pod wodą.

Mikrofonowy system bezprzewodowy z mikrofonem nagłownym i osłonami przeciwwietrznymi 2 szt. :
NADAJNIK KIESZONKOWY
- regulowany poziom czułości
- zasięg do 100m przy bezpośredniej widoczności
- zakres częstotliwości H8E (518-542 MHz)
- Nadawanie: Analogowe
- Zakres regulacji wzmocnienia: 26 dB
- Antena nadawcza: 1/4 fali, nieodłączana
- Impedancja wejściowa: 1000 kΩ
- Materiał wykonania obudowy: ABS
- Zasilanie: 2 x bateria 1,5V AA (min. 10 godzin ciągłej pracy)
- Złącze wejściowe: TQG (4-pinowe złącze mini XLR)
- Kontrolka LED statusu zasilania oraz stanu naładowania baterii.

ODBIORNIK
- Złącza wyjściowe audio ¼" oraz XLR
- Impedancja wyjściowa:
  - złącze XLR 200 Ω
  - złącze 6.35 mm (1/4"): 50 Ω
- Poziom wyjściowy audio, ref. odchylenie ±33 kHz dla częstotliwości audio 1 kHz:
  - złącze XLR –27 dBV (przy obciążeniu 100 kΩ)
  - złącze 6.35 mm (1/4") –13 dBV (przy obciążeniu 100 kΩ)
- Czułość RF: 105 dBm dla 12 dB SINAD, typowo
- Tłumienie sygnału lustrzanego: >50 dB, typowo
- Obudowa: formowany ABS
- Zasilanie: 12–15 V DC @ 160 mA, dostarczane z zewnętrznego zasilacza sieciowego w komplecie.
NAGŁOWNY MIKROFON POJEMNOŚCIOWY
- Giętka konstrukcja pozwalająca dopasować uprząż do kształtu głowy wraz z gąbką mikrofonową
- Mała waga
- Złącze TA4F (TQG)
- Charakterystyka kierunkowa: Kardioidalna
- Zakres częstotliwości: 45 Hz - 20 kHz
- Masa max. do 0,07 kg
- Impedancja: 600 Ohm

 nazwa/ nr katalogowy produktu..................................................1 kpl x cena brutto…..................

…………………………………… ......................................
(miejscowość , data)	(podpis oferenta)

Projekt pn. „Korelacja identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań terrorystycznych w obszarze badań genetycznych i informatycznych” Umowa o dofinansowanie projektu nr INT 110 ”. Projekt realizowany w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Meklemburgia- Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).