Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla celów realizacji zadania:

Lornetka noktowizyjna- 2 szt.

minimalne parametry techniczne:

- lekka, odporna na wstrząsy i  trudne warunki atmosferyczne (wodoodporna).

- umożliwiająca pomost między urządzeniami generacji 1 oraz 2 i 3.

- o rozdzielczości obrazu 60-70 linii/mm

- czterokrotne przybliżenie obrazu dające komfort pracy  z dalekich odległości

- zasilane bateriami, min. 40 godzin ustawicznej pracy

- wbudowany oświetlacz podczerwieni, iluminator

- wyposażona w oddzielną optykę dla każdego oka ze wzmocnieniem obrazu technologią Ceramic Optical Ruggedized Engine.

- Obiektyw min. 80 mm z kątem widzenia 14°

- wyposażona w pokrowiec, pasek na szyję, osłonę obiektywu, chusteczkę do czyszczenia optyki, baterie.

- Instrukcja obsługi w języku polskim.

Proponowany model/ producent/ …..............

Cena brutto za sztukę …................… wartość brutto………….

…...............................................................

(podpis oferenta)