Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla celów realizacji zadania:

Lornetka noktowizyjna- 2 szt.

minimalne parametry techniczne:

- lekka, odporna na wstrząsy i  trudne warunki atmosferyczne (wodoodporna).

- odporna na temperatury co najmniej -30/+63°

- Średnica obiektywu min 32 mm

- liczba zmierzchowa min 17,9

- powiększenie min 8x

- pole widzenia na 1000 m – 120 m

- kąt widzenia obiektywu min 64°

- zakres regulacji dioptrii min +/- 4

- rozstaw oczny min  52-74 mm

- waga nie więcej niż 600 g

- wyposażona w pokrowiec, pasek na szyję, osłonę obiektywu, chusteczkę do czyszczenia optyki, baterie.

- Instrukcja obsługi w języku polskim.

Proponowany model/ producent/ …..............

Cena brutto za sztukę …................… wartość brutto………….

…...............................................................

(podpis oferenta)