Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Zestaw wyważeniowy- kpl (Wyważacz do drzwi  o parametrach nie niższych niż DOOR-RAIDER light)

Zestaw przeznaczony do wyważania drzwi antywłamaniowych otwieranych do wewnątrz                                  i zewnątrz pomieszczenia. Zasada działania zestawu powinna opierać się na wpychaniu drzwi do wewnątrz.

W skład zestawu powinien wchodzić :

- element wyważeniowy, w którym znajduje się siłownik hydrauliczn (z możliwością przedłużenia),

- urządzenie zasilające siłownik (agregat, akumulator, bateria),

- nakładka umożliwiająca otwieranie drzwi na zewnątrz

- przewód łączący siłownik z urządzeniem,

- przewód łączący urządzenie zasilające z bezprzewodowym pilotem sterującym,

- opakowanie transportowo-ochronne.

Konstrukcja zestawu powinna umożliwić wykorzystania elementu wyważeniowego pionowo, powinna być łatwo złączalna i rozłączalna celem zarówno szybkiej możliwości użycia jak i złożenia sprzętu. Zestaw wyważeniowy powinien mieć możliwość stosowania końcówek roboczych przystosowanych do różnego rodzaju ościeżnic (metal/drewno). Obsługa urządzenia nie może wymagać angażowania więcej niż dwóch funkcjonariuszy. Urządzenie powinno być zasilane elektrycznie bezprzewodowo oraz przy pomocy jednego przewodu elektrycznego. Zestaw powinien eliminować ryzyko wywołania hałasu podczas montowania na drzwiach. Po udrożnieniu drzwi ,nie powinien blokować wejścia do pomieszczenia. Zestaw musi być zaopatrzony w pilot  dzięki któremu można aktywować urządzenie z odległości większej niż 15 m. Urządzenie powinno mieć możliwość stosowania elementów przedłużających oraz opcję otwierania drzwi na zewnątrz. Do sprzętu musi być dołączona instrukcja użytkowania w jęz. polskim. Zestaw powinien być oznaczony znakiem CE.

- Skład zestawu wyważeniowego:

- Siłownik hydrauliczny,

- Jednostka zasilająca ze wskaźnikiem naładowania baterii,

- Pilot zdalnego sterowania,

- Przewód do sterowania ręcznego min. 3 m,

- Nakładka umożliwiająca otwieranie drzwi na zewnątrz,

- Opakowanie transportowo-ochronne

3.Specyfikacja techniczna:

I Urządzenie do wyważania drzwi:

- siła nacisku min. 6 t.

- długość tłoczyska min. 500mm

- waga urządzenia max. 13 kg.

- max czas ładowania baterii  do 2 godz.

- użycie urządzenia min.  5 razy na jednym ładowaniu

- waga całego urządzenia wraz ze skrzynią transportową max. 35 kg.

II.	 Jednostka zasilająca:

- napęd hydrauliczny

- sterowanie zdalne i ręczne

- wskaźnik naładowania baterii

- sterowanie – bezprzewodowe oraz przy pomocy włącznika ręcznego

- długość przewodu zasilającego – ok. 3m ( +/- 0,5 m)

- długość przewodu sterowania łączący jednostkę zasilającą z ręcznym pilotem sterującym – ok. 3 m (+/- 0,2 m)

III. Opakowanie transportowo-ochronne:

Opakowanie transportowo-ochronne wykonane ze wzmocnionego materiału, powinno mieć wzmocnione elementy nośne przystosowane do wagi urządzenia,  chronić umieszczony w nim sprzęt oraz uniemożliwić przemieszczanie się go w czasie transportu.

4. Środowisko pracy:

- Temperatury pracy siłownika: -20˚C do +55˚C

- Temperatury pracy jedn. zasilającej: -20˚C do +55˚C

5.     Wymagania dotyczące gwarancji:

-         min. 24 miesiące

6.      Wymagane dokumenty:

Dokumentacja eksploatacyjna w języku polskim, zawierająca:

- drukowana instrukcja obsługi w języku polskim.

- książka przeglądów i karta gwarancyjna (zawierającą warunki gwarancyjne).

Proponowany model/ producent/ …...........…

Cena brutto za sztukę …................… wartość brutto………….