Załącznik nr 1  - formularz ofertowy

Normy:

Meble biurowe muszą spełniać odpowiednio normy PN: EN 527, PN:EN 14073 wydane przez niezależną  jednostkę certyfikującą

Meble – korpusy i półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18mm. Krawędzie mebli oklejone obrzeżem PVC o gr.  2mm w kolorze identycznym z płytą. Dostarczone w całości na miejsce dostawy.

Kontenery wyposażone w półkę oraz w zamek centralny- wymóg funkcjonalny. Uchwyty metalowe satynowe      o rozstawie min. 128mm.

Szafy oraz regały-  przestrzeń między półkami nie mniejsza niż 350mm (wymóg funkcjonalny). Plecy wykonane z płyty min. 10mm estetycznie i trwale przymocowane do płyt bocznych oraz wieńców   i cokołów.

Wszelkie okucia winny być rozwiązaniem systemowym producentów akcesoriów meblarskich i mieć trwale naniesioną nazwę producenta.  Drzwi szaf, szafek  zamykane   na zamek kluczowy  – w kpl.  z 2 kluczykami.

Wszystkie okucia oraz kolorystykę należy dopasować do już istniejącej (  kolor mebli - DĄB SONOMA). Przed wykonaniem mebli Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania koloru oraz okuć na miejscu.

Wymiary podane w specyfikacji są wymiarami minimalnymi.

1 Kontenerek   4szt  * …............................... = …...........................

cena jednostkowa            wartość

Kontener stacjonarny z półkami o wysokości 65cm, szerokości nie mniejszej niż 40cm oraz o głębokości   min 55cm. Wyposażony w półkę zamkniętą drzwiczkami.

2 Szafa aktowa    10szt  * …............................... = …...........................

cena jednostkowa              wartość

wymiary:wys.185x szer.80xgł.42cm

Szafa aktowa na dokumenty z półkami w odstępach co najmniej 35cm.  Korpus szaf łączony za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu szafy bez konieczności wymiany całej szafy.  Fronty mocowane do korpusu za pomocą min. 3 zawiasów puszkowych, dzięki którym użytkownicy będą mieli komfortowy dostęp do zawartości szafy (min.100°). Wieniec dolny wyposażony w stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 10mm.  Druga półka od dołu to półka konstrukcyjna mocowana za pomocą złączy mimośrodowych w celu zwiększenia sztywności korpusu.

3 Szafka gospodarcza   1 szt  * …............................... = …...........................

cena jednostkowa         wartość

wymiary: wys80xszer.80xgł.45cm

Szafka gospodarcza dwudrzwiowa wyposażona w półkę. Szafka powinna być posadowiona na 4 stopkach zapewniających możliwość poziomowania od wewnątrz  w zakresie min. 15 mm, stopki o średnicy minimum 4 cm.

Przykładowy szkic

4 Szafa ubraniowa 2- drzwiowa    2szt  * …............................... = …...........................

cena jednostkowa            wartość

wymiary: wys.180xszer.80xgł.60cm

Szafa ubraniowa dwudrzwiowa przeznaczona do przechowywania ubrań wierzchnich.  Szafa powinna być posadowiona   na 4 stopkach zapewniających możliwość poziomowania od wewnątrz w zakresie  min. 15 mm, stopki o średnicy minimum 4 cm, drzwi powinny być wyposażone w zawiasy puszkowe samodomykające           z nazwą producenta (zawiasu) umieszczoną na zawiasie. Skrzydła drzwiowe wyposażone w listwy przymykowe plastikowe z gumową uszczelką , utrudniające wnikanie kurzu do wewnątrz. W dolnej części półka w odległości 300mm od dolnego wieńca. W środkowej części drążek ubraniowy  wykonany z rury chromowanej.

Wartość całkowita zapytania ofertowego ….................................................................

UWAGA:

Dostarczane wyposażenie musi być fabrycznie nowe, pozbawione wad, posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania (jeśli takie są wymagane), spełniać stawiane wymagania dla każdego elementu wyposażenia, oznakowane przez wykonawce w taki sposób, aby możliwa była bezproblemowa identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta.