Załącznik nr 1

Urządzenie  termowizyjne  w ilości 1 szt.

- Urządzenie  powinno spełniać minimalne wymagania:

- Rozdzielczość sensora od 384x288

- Rozdzielczość wyświetlacza od 1024x768

- Rozmiar obiektywu  od 35 mm

- Odświeżanie od 50 HZ

- Wyposażone w WI-FI

- Z możliwością robienia zdjęć  i  nagrywania obrazu

- Powiększenie optyczne od 3,5

- Powiększenie cyfrowe

- Zasilanie-wbudowany akumulator

- Z możliwością wpięcia dodatkowej bateria ( power bank)

- Z funkcją szybkiego włączania tj. startu

- Z regulacją jasności obrazu

- waga urządzenia  od 400 do 530 gram

cena brutto…...…................……..wartość brutto……………………………………..

……………………………………                               ......................................

(miejscowość , data) 				(podpis oferenta)