Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę do wskazanego przez zamawiającego miejsca, sprzętu zgodnie z przedstawionym zestawieniem i specyfikacją.

Wszystkie podane parametry opisujące przedmiot zamówienia są parametrami określającymi właściwości (cechy) nie gorsze niż wymagane. Oznacza to, że parametry mogą być odpowiednio wyższe, jeżeli dzięki temu polepszają właściwości przedmiotu zamówienia.

- Serwer plików – Qnap TS-432XU-2G lub równoważny – 1 szt.

| Lp. | Nazwa | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Sposób montażu | stelażowy, 1U lub 2U |
|  | Kieszenie dyskowe | co najmniej 4 kieszenie na dyski twarde 3,5” |
|  | Obsługa RAID | 0 1 5 6 10 JBOD |
|  | Porty wejścia/wyjścia | co najmniej 4 porty w standardzie USB 3.0 co najmniej 2 porty RJ-45 10/100/1000 co najmniej 2 porty SFP+ |
|  | Procesor | co najmniej 4 rdzeniowy o architekturze 64bit |
|  | Pamięć | co najmniej 2GB |
|  | Obsługa protokołów sieciowych | Dynamiczny DNS (DDNS) HTTP HTTPS iPv4/iPv6 iSCSI Klient DHCP lub statyczny adres IP Klient VPN Obsługa ramek typu jumbo Serwer CIFS/SMB Serwer FTP Serwer VPN SNMP SSH Telnet Wake-On-LAN |

- Listwa zasilająca – Brennenstuhl SUPER SOLID LINE 2,5M 8GN lub równoważny – 4 szt.

| Lp. | Nazwa | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Funkcje użytkowe | gniazda sieciowe z bolcem uziemiającym, blokada Children Protect, co najmniej 8 gniazd z uziemieniem, bezpiecznik 16A, wyłącznik zasilania listwy, maksymalny prąd impulsu 4500A, długość przewodu zasilającego 2,5m, |

- Blokery dysków – Tableau lub równoważny – 4 szt. (w tym 2 sztuki spełniające funkcję użytkową nr1, 1 szt. spełniającą funkcję użytkową nr 2, 1 sztuka spełniająca funkcję użytkową nr 3)

| Lp. | Nazwa | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Funkcje użytkowe | ochrona nośnika źródłowego przed zapisem, możliwość podłączenia (bezpośrednio lub przez adapter) nośników wyposażonych w interfejs USB 3.0 konektor typu A, sygnalizacja podłączenia hosta, urządzenia i aktywności | 2 szt. |
|  | Funkcje użytkowe | ochrona nośnika źródłowego przed zapisem, możliwość podłączenia (bezpośrednio lub przez adapter) nośników wyposażonych w interfejs: SATA, SAS, IDE (2,5”-3,5”-1,8”), sygnalizacja podłączenia hosta, urządzenia i aktywności | 1 szt. |
|  | Funkcje użytkowe | ochrona nośnika źródłowego przed zapisem możliwość podłączenia (bezpośrednio lub przez adapter) nośników wyposażonych w interfejs: PCIe SSD, M.2 SSD, Apple SSD, sygnalizacja podłączenia hosta, urządzenia i aktywności | 1 szt. |

- Adaptery blokerów dysków – Tableau TDA5-AD KIT lub równoważny – 1 szt.

| Lp. | Nazwa | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Funkcje użytkowe | możliwość podłączenia do złącza IDE (bezpośrednio lub przez adapter) nośników wyposażonych w interfejs: ZIF (Toshiba i Hitachi), 1.8”, 2,5” i microSATA |

- Aparat fotograficzny – Nikon D5300 + AF-P 18-55 VR lub równoważny – 1 szt.

| Lp. | Nazwa | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat | Typ | cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa |
|  |  | Rozdzielczość | co najmniej 24,2 mln pikseli |
|  |  | Matryca | typu CMOS, 23,5 x 15,6 mm |
|  |  | Wielkość obrazu | co najmniej 6000 x 4000 |
|  |  | Format zapisu | NEF (RAW): 12- lub 14-bitowy z kompresją, JPEG, RAW + JPEG: każde zdjęcie zapisywane jednocześnie w formatach RAW i JPEG |
|  |  | Zapis danych | karty pamięci SD (Secure Digital) oraz SDHC i SDXC |
|  |  | Dystans widzenia całej matówki | 18 mm (–1 dioptria; od okularu wizjera) |
|  |  | Korekcja dioptrażu | od –1,7 do +1 dioptrii |
|  |  | Lustro | szybkopowrotne |
|  |  | Przysłona obiektywu | automatyczna, sterowana elektronicznie |
|  |  | Czas otwarcia migawki | od 1/4000 do 30 s w krokach co 1/3 lub 1/2 EV |
|  |  | Pomiar ekspozycji | pomiar ekspozycji TTL korzystający z 2016-pikselowego czujnika pomiaru ekspozycji RGB |
|  |  | Tryby | co najmniej: automatyczny, automatyka programowa z fleksją programu (P), automatyka z preselekcją czasu (S), automatyka z preselekcją przysłony (A), tryb manualny (M) |
|  |  | Czułość ISO | ISO 100 do ISO 12800 |
|  |  | Pola AF | możliwość wyboru jednego z 39 lub 11 pól AF |
|  |  | Wbudowana lampa błyskowa | ręczne podnoszenie lampy za pomocą przycisku |
|  |  | Zapis wideo | 1920 x 1080, 60p |
|  |  | Ekran | LCD o przekątnej co najmniej 8,1 cm (3,2 cala) proporcja 3:2, |
|  |  | Bateria | akumulator jonowo-litowy |
|  | Obiektyw | Ogniskowa | 18-55 mm |
|  |  | Maksymalny otwór względny | f/3,5-5,6 |
|  |  | Minimalny otwór względny | f/22-38 |
|  |  | Kąt widzenia | 76-28 stopni |
|  |  | Ustawianie ostrości | autofocus sterowany przy użyciu silnika krokowego oraz pierścień do ręcznego ustawiania ostrości |
|  |  | Minimalna odległość zdjęciowa | 0,25 od płaszczyzny ogniskowej |
|  |  | Maksymalna skala odwzorowania | 0,38x |
|  |  | Liczba segmentów przysłony | co najmniej 7 |
|  |  | Rozmiar filtra | 55 mm |
|  | Lampa błyskowa | Zasięg błysku | 10-25m |
|  |  | Tryb błysku | TTL, E-TTL, E-TTL2, Manualny, MULTI, S1, S2 |
|  |  | Podział siły błysku | 1/128 - 1 |
|  |  | Obracany reflektor | 180 stopni w każdą stronę |
|  |  | Uchylny reflektor | od -7 do 90 stopni |
|  | Lampa pierścieniowa | Temperatura barwowa światła | 3000-15000 K |
|  |  | Źródło światła | LED, co najmniej 48 szt. |
|  |  | Zasilanie | bateryjne AA |
|  |  | Budowa | moduł sterująco/zasilający mocowany do aparatu |

- Pęseta precyzyjna długa prosta do precyzyjnych napraw - Rhino RH-11 lub równoważny – 1 szt.

| Lp. | Nazwa | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Długość | 140mm |
|  | Kształt ostrzy | proste, wąskie |
|  | Materiał | stal nierdzewna |

- Mata magnetyczna ścieralna – Jakemy JM-Z09 lub równoważny – 3 szt.

| Lp. | Nazwa | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Wymiary | co najmniej 20x25 cm |
|  | Grubość | co najmniej 1mm |
|  | Funkcje użytkowe | powierzchnia podzielona niezmazywalnymi liniami |
|  | Dodatkowe wyposażenie | pisak, ścieralna gąbka |

- Mata serwisowa – Sunshine SS-004E lub równoważny – 1 szt.

| Lp. | Nazwa | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Wymiary | co najmniej 45x35 cm |
|  | Grubość | co najmniej 1,5 mm |
|  | Materiał | miękki (silikon) lub o podobnych właściwościach |
|  | Odporność na wysokie temperatury | do 500 stopni Celsjusza |
|  | Funkcje użytkowe | magnetyzer do narzędzi, stojak na śrubokręty precyzyjne, przetłoczenia do umieszczania podzespołów telefonów komórkowych, powierzchnia antystatyczna, przegrody na śrubki |

- Lampa warsztatowa z lupą (127mm) 8066-1C 8D lub równoważny – 1 szt.

| Lp. | Nazwa | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Funkcje użytkowe | regulowane ramie lampy w 3 płaszczyznach, mocowanie do blatu |
|  | Lupa | powiększenie co najmniej 8 dioptrii, średnica co najmniej 127mm |
|  | Źródło światła | świetlówka lub LED |
|  | Napięcie znamionowe | 220-240V, 50Hz |

- Zestaw narzędzi precyzyjnych – Jakemy JM-8139 lub równoważny – 1 szt.

| Lp. | Nazwa | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Wyposażenie | przyssawka do separacji ekranów i powierzchni płaskich/gładkich, przyrząd z miękkiego tworzywa sztucznego do podważania krawędzi urządzeń, przyrząd kołowy z miękkiego tworzywa sztucznego do podważania krawędzi urządzeń, przyrząd z metalu do podważania krawędzi urządzeń, pęseta, śrubokręt pentalobe 0,8, 1,2, śrubokręt typu Torx: T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, t20, śrubokręt sześciokątny: H1.3, H1.5, H2.0, H3.0, H4.0, H5.0, śrubokręt płaski: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, śrubokręt krzyżakowy: PH1.0, PH1.5, PH2.0, PH2.5, PH3.5, nóż precyzyjny |
|  | Dodatkowe wyposażenie | etui do przenoszenia narzędzi |

- Hub USB – TP-LINK UH720 lub równoważny – 2 szt.

| Lp. | Nazwa | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Porty | co najmniej 7 portów USB 3.0 |
|  | Dodatkowe porty | co najmniej 2 dodatkowe porty pozwalające na ładowanie urządzeń 5V 2,4A |
|  | Zasilacz | adapter sieciowy |
|  | Ochrona | technologie zabezpieczające przed zwarciem, przeciążeniem, przepięciem oraz przegrzaniem |

- Zewnętrzna obudowa M.2 – Kieszeń Delock USB typ C (42592) lub równoważny – 1 szt.

| Lp. | Nazwa | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Złącza wewnętrzne | 67-pinowe gniazdo M.2 (w formatach 2242 oraz 2230 z wpustem B lub z wpustami B+M) opartymi na technologii SATA, gniazdo mSATA |
|  | Złącza zewnętrzne | USB 3.1 Gen 2 Typu C |
|  | Zasilacz | wskaźniki: transmisji danych i zasilania |

- Wentylatory 120mm – 6 szt.

| Lp. | Nazwa | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Rozmiar | 120 x 120 x 25 mm |
|  | Napięcie zasilania | 12V |
|  | Złącze | wtyczka 3 pin |
|  | Sposób mocowania | otwory montażowe w narożnikach obudowy |

- Mikroskop z kamerą inspekcyjną - Kamera inspekcyjna 14MP HDMI lub równoważna – 1 szt.

| Lp. | Nazwa | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Rozdzielczość | obrazu: co najmniej 4320 x 3240, video: co najmniej 1920 x 1080 |
|  | Złącza wyjścia | HDMI, USB (USB 2.0 lub wyższy) |
|  | Funkcje użytkowe | kontrola jasności (automatyczna i manualna), współczynniki powiększenia co najmniej 6,5: 1, optyczne powiększenie co najmniej 0,7 - 4,5X |
|  | Dodatkowe wyposażenie | pierścieniowa lampa doświetlająca, kolumna/statyw do kamery |

- Wentylatorowe chłodzenie HDD – 2 szt.

| Lp. | Nazwa | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Rozmiar | możliwość przytwierdzenia do spodu dysku w standardzie 3,5” |
|  | Napięcie zasilania | 5-12V |
|  | Złącze | pojedyncza wtyczka 3 pin lub MOLEX |
|  | Funkcje użytkowe | dwa wentylatory chłodzące |

- Uchwyt na monitor – 2 szt.

| Lp. | Nazwa | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Funkcje użytkowe | mocowanie trzech monitorów w jednej linii, pojedyncza stopka, wysokość stopki co najmniej 450mm, przeznaczony pod monitory o maksymalnej szerokości 660mm, mocowanie do ekranu w standardzie VESA: 75x75 lub 100x100 mm, Pivot (adapter obrotowy 360°), pochył ekranu co najmniej +/- 45°, skręt lewo/prawo co najmniej +/-45°, monitory montowane na dwóch niezależnych ramionach, ustawienie wysokości monitorów, montaż do biurka, zaciskiem do krawędzi blatu, maksymalna grubość blatu: 88 mm, każdy z monitorów musi posiadać pełną regulacje kąta pochylenia oraz skrętu lewo-prawo, materiał wykonania - metal |
|  | Funkcje dodatkowe | mocowania do przytwierdzenia przewodów monitora |

- Walizka transportowa PELI lub równoważny – 1 szt.

| Lp. | Nazwa | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Funkcje użytkowe | wymiary zewnętrzne co najmniej 55 x 35 x 22 cm, wymiary wewnętrzne co najmniej: 50 x 27 x 19 cm, bryzgoszczelność, odporność na zgniatanie, pyłoszczelność, zawór wyrównujący ciśnienie przy zachowaniu wodoszczelności, gumowane uchwyty transportowe, zamknięcie na zatrzaski |
|  | Funkcje dodatkowe | przegroda do przewożenia laptopa w wieku, przegroda do przewożenia akcesoriów komputera w wieku, komora główna zamykana na zamek błyskawiczny, wysuwana rączka transportowa, kółka transportowe |

- Stacja dokująca Unitek USB-C (Macbook,ultrabook) lub równoważny – 1 szt.

| Lp. | Nazwa | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Złącze główne | USB-C |
|  | Dodatkowe porty | co najmniej trzy porty USB 3.0, co najmniej dwa porty USB 3.1 Typ C, co najmniej jeden port HDMI, co najmniej jeden port RJ-45, co najmniej jeden czytnik kart pamięci SD |
|  | Funkcje dodatkowe | możliwość podparcia laptopa na obudowie urządzenia |

- HUB Satechi ST-TCUPS USB-C Power Delivery USB SD Silver for MacBook lub równoważny – 1 szt.

| Lp. | Nazwa | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Złącze główne | USB-C |
|  | Dodatkowe porty | co najmniej dwa porty USB 3.0, co najmniej jeden port HDMI, co najmniej jeden czytnik kart pamięci SD, co najmniej jeden czytnik kart pamięci microSD |