FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY          	Załącznik nr 1

Najaśnica LED – maszt oświetleniowy – diodowy reflektor z rozkładanym masztem wyposażony w akumulator

| lp | Opis przedmiotu zamówienia | Opis zaproponowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| 1 | WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE: reflektory umieszczone na maszcie o wysokości min. 180 cm (składanym lub segmentowym) wszystkie elementy zestawu (wraz z zasilaniem) umieszczone w obudowie odpornej na uszkodzenia, wyposażonej w uchwyt transportowy i/lub pas nośny klasa szczelności: min. IP 54 wskaźnik poziomu naładowania baterii obrotowa głowica |  |
| 2 | PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA: moduł świetlny wyposażony w diody LED o żywotności min. 50000 godzin moc reflektora min. 5000 lumenów co najmniej trzy tryby świecenia |  |
| 3 | PARAMETRY ZASILANIA: akumulator wewnątrz obudowy z ładowarką, ładowarka umożliwiająca doładowanie z instalacji samochodowej, pojemność akumulatora powinna zapewniać co najmniej 16 godzin nieprzerwanego świecenia lampy żywotność akumulatora min. 500 cykli ładowania |  |
| 4 | Termin gwarancji minimum 12 miesięcy |  |

Producent ……………………… model/nr katalogowy…………………………………

Cena netto za kpl…………..

Cena brutto za kpl………….x20 kpl = wartość brutto ………………………………...

………………………………...                      …………………………………………..

(miejscowość , data) 					(podpis oferenta)