I. Parter – sanitariat + pomieszczenie socjalne

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:
  - zabezpieczenie trzech okien i dwojga drzwi istniejących, prowadzących do pomieszczeń
  - roboty rozbiórkowe
    - demontaż drzwi do ustępu z pozostawieniem dla Zamawiającego,
    - wyburzenie części ściany dzielącej sanitariat i pom. biurowe,
    - skucie istniejącej glazury i terakoty,
    - demontaż starych przyborów sanitarnych wraz instalacją wodno- kanalizacyjną,
    - demontaż grzejnika,
    - usunięcie części wykładziny pcv w pom. sanitariatu.

Pomieszczenie sanitariatu
1. wykonanie ścianki działowej w suchej zabudowie gr. 15 cm, wydzielającej nowe pom. socjalne,
2. zmiana umiejscowienia grzejnika żeliwnego w sanitariacie, malowanie dwóch grzejników żeliwnych,
3. wykonanie zabudowy podokiennikowej z płyty g-k po przesunięciu grzejnika,
4. wykonanie sufitu podwieszonego z płyt sufitowych rastrowych w sanitariacie – nowa wysokość pomieszczenia na 2,5 m,
5. wykonanie nowych podejść wodno-kanalizacyjnych do urządzeń,
6. wykonanie nowej nawierzchni z płytek gresowych antypoślizgowych o wym. 30x30 cm,
7. wykonanie nowych okładzin z płytek ściennych o wym. 60x30 cm na pełną wysokość pomieszczenia,
8. montaż nowych urządzeń sanitarnych (dwa miski ustępowe kompakt, dwie umywalki) wraz z armaturą,
9. wykonanie i podłączenie przewodu wentylacyjnego do istniejących kanałów – montaż dwóch anemostatów,
10. wykonanie natrysku z wpustem posadzkowym, montaż baterii natryskowej,
11. dostawa i montaż zabudowy sanitarnej HPL – wydzielenie dwóch ustępów (ścianka na wys. 2 m) oraz natrysku jako ścianka pełna,
12. wklejenie folii nieprzeziernej na okno,
13. odtworzenie instalacji elektrycznej i oświetleniowej – dwa kinkiety nad umywalkami, trzy oprawy oświetleniowe rastrowe LED w suficie podwieszonym.

Pomieszczenie socjalne
1. wykonanie nowych podejść wodno-kanalizacyjnych do umywalki i zlewozmywaka,
2. roboty malarskie ścian i sufitu (sufit kol. biały, ściany kol. RAL 7047 z odcięciem pasa przy suficie),
3. wykonanie fartucha w glazury (wym. 2,8m x 1,5 m),
4. odtworzenie nawierzchni w pom. socjalnym z istniejącej wykładziny pcv z wywinięciem cokołu na ścianę oraz doklejeniem nieszczelności.

II. Poddasze – dwa sanitariaty + pomieszczenie schowka

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:
1. demontaż starych przyborów sanitarnych wraz instalacją wodno- kanalizacyjną,
2. demontaż instalacji centralnego ogrzewania,
3. demontaż ścianki działowej wydzielającej natrysk,
4. demontaż dwojga drzwi do sanitariatów,
5. skucie glazury,
6. skucie terakoty w sanitariatach i na podeście,
7. wycięcie istniejącej ścianki kolankowej,
8. wycięcie części balustrady stalowej na podeście, poszerzenie otworów drzwiowych.

Pomieszczenie sanitariatów
1. przesunięcie ścianki kolankowej o 10 cm (poszerzenie pomieszczenia),
2. dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania po przesunięciu ścianki kolankowej,
3. poprawienie spadków rur kanalizacyjnych do pionu,
4. wymiana grzejnika na nowy o wym. 22/400/600,
5. wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej do urządzeń,
6. wykonanie nowej nawierzchni z płytek gresowych antypoślizgowych,
7. wykonanie nowych okładzin z płytek ściennych na wysokość 2,05 m,
8. montaż nowych urządzeń sanitarnych (miski ustępowe, umywalki, brodzik) wraz z armaturą,
9. wykonanie i podłączenie przewodów wentylacyjnego do istniejących kanałów,
10. roboty malarskie ścian powyżej płytek oraz sufitów na kol. biały,
11. dostawa i montaż zabudowy sanitarnej HPL – wydzielenie ustępu (ścianka na wys. 2 m) oraz natrysku jako ścianka pełna,
12. montaż nowych drzwi płycinowych do sanitariatów – 2 kpl. z kratkami transferowymi,
13. odtworzenie instalacji elektrycznej i oświetleniowej – dwa kinkiety nad umywalkami, trzy oprawy oświetleniowe LED (plafoniery).

Pozostałe roboty na poddaszu
1. wykonanie ścianek działowych w suchej zabudowie gr. ok. 8 cm, wydzielającej nowe pom. schowka,
2. wklejenie narożnika ochronnego systemowego przy zwieńczeniu nowej ścianki,
3. malowanie balustrady istniejącej na kol. RAL 7015,
4. montaż ażurowej zabudowy na pion hydrantowy na pełną wysokość pomieszczenia,
5. wykonanie nowej nawierzchni z płytek gresowych antypoślizgowych na podeście i schodkach,
6. roboty malarskie ścian i sufitu (sufit kol. biały, ściany kol. RAL 7047 z odcięciem pasa przy suficie),
7. montaż kartek wentylacyjnych,
8. montaż nowych drzwi płycinowych do pomieszczenia schowka – 1 kpl. z kratką transferową
9. montaż oprawy oświetleniowej w nowym pomieszczeniu (wraz z instalacją).